Hattarakoneen käyttöohjeet

- Löysää ruuvit molemmilta puolilta hattarakonetta. Keskustaa voi nyt liikuttaa muutamia senttejä joka suuntaan.

- Nosta pyöreä “metallikattila”moottorin päälle.

- Kiinnitä sininen verkko metallisilla pidikkeillä “kattilan” sisälle. Kiinnikkeiden sileä puoli tulee sisäpuolelle.

- Paina moottori päälle (motor) nappulasta.

- Kaada sokeria keskellä olevaan reikään suppilon avulla. Jos sokeria lentää ulos, niin siirrä suppiloa alemmas. Sokeria voi kaataa aluksi vähemmän (n. puoli desiä) ja kun homma alkaa sujua niin sitten enemmän.

- Paina lämpö päälle (heat) nappulasta. Säädä lämpö täysille heat nappulan viereessä olevasta käännettävästä säätönappulasta. Nyt hattarahöytyvää alkaa kertyä “kattilan” reunoille.

- Kerää hattaraa töttörön ympärille pyörittäen töttöröä kattilan ympäri vastapäivään. Jos hattaraa tuntuu syntyvän liian nopeasti, käännä lämpöä pienemmälle ja jos liian hitaasti niin suuremmalle.

- Kun sokeri loppuu eli hattaraa ei enää tule lämmön lisäämisestä huolimatta ja kone alkaa savuttaa, niin käännä lämpö säätöruuvista pois ja lisää sokeria. Sitten taas lämpö täysille ja hattaran pyöritys käyntiin.

- Kun lopetat hattaran tekemisen, kuumenna konetta täydellä lämmöllä ilman sokeria kolme kertaa n. kahden minuutin ajan, jotta sokeri palaa pois. Pese lämpimällä vedellä verkko, kattila ja kiinnittimet. Kiristä ruuvit koneen molemmilla puolilla.

Vihjeitä:

  - Palohälytin kannattaa kytkeä pois päältä.

  - Jos haluaa värillistä hattaraa, niin sokerin voi värjätä elintarvikevärillä.

  - Jos tekee jossain tapahtumassa pitkään hattaraa, niin laitteen voi sammuttaa välillä.

  - Kannattaa seistä koneen vieressä niin, että oikealla kädellä voi pyörittää hattaraa ja vasemmalla kädellä säätää lämpöä ja sitä kautta hattaran syntynopeutta.

  - Hattaratöttöröä kannattaa ainakin aluksi painaa aika voimakkaasti “kattilaa”vasten, jotta alku tulee tiiviiksi ja tarttuu töttöröön hyvin.

  - Jos hattaraa on kertynyt “kattilan” reunoille paljon ja kun aloittaa pyörittämisen se ei katkea, niin kannattaa nostaa hattara-aines töttöröllä keskustan yli ja sitten pyörittää töttörön ympärille.

Onnea matkaan n. viiden hattaran jälkeen pyöritys alkaa sujua ja epäonnistuneet pyöritykset kelpaavat kyllä uteliaille ympärillä!