.Paljun käyttöohjeet

Kamiinaa ei saa koskaan sytyttää paljun ollessa tyhjä tai vajaasti täytetty. Vajaan paljun

lämmitys johtaa kamiinan sulamiseen! Palju on aina täytettävä vähintään 5 cm ylimmän

vedenkiertoreiän yläpuolelle ennen tulen sytyttämistä kamiinaan. Suositeltava veden

täyttökorkeus on 10-20 cm reiästä ylöspäin. Täyttökorkeuteen vaikuttaa montako henkeä

paljuun tulee kylpemään. Ylimääräinen vesi tulee paljusta yli ja lämmittäminen on

hitaampaa. Tilavuus on noin 1400 l.

•

Lämmitä vesi 35-37 asteeseen. Yli 39 astetta on epämiellyttävän kuuma. Lämpöeristettyä

kantta kannattaa pitää lämmityksen aikana paljun päällä. Kansi vaikuttaa paljon

lämmitysaikaan. Normaali lämmitysaika on 3-4 tuntia.

•

Lämmitysaikaan vaikuttaa poltettavan puun kuivuus ja veden lämpötila. Vesi lämpiää noin

10 astetta tunnissa.

•

Kylmä vesi painuu pohjalle, joten sekoita allas esim. löylykauhalla ennen altaaseen menoa.

•

Veden puhtauden kannalta on syytä käydä suihkussa ennen kylpyä.

•Sähköistä ylläpitolämmitintä voi käyttää mökin erillisestä katkaisijasta kun palju on lämmitetty määrättyyn lämpötilaan ensin puilla. Lämmitin on säädetty termostaatilla oikeaan lämpötilaan joten siihen ei tarvitse koskea, lämmitäthän ensisijaisesti puilla.

Tulen käytössä ja paljuun siirtymisessä tulee olla varovainen.

•

Jos lapset käyttävät paljua, tulee valvonta olla huolellista. Minimitäytössäkin allas on melko

syvä.

•

Alkoholin ja altaan käyttö yhdessä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Varmista, että käyttäjä on

vastuussa sekä paljusta, että muista käyttäjistä.

•

Paljua ei saa tyhjentää ennen kuin tuli on täysin sammunut kamiinasta. Kamiina sulaa, jos

sen ympärillä ei ole vettä.

•

Paljua ei saa päästää jäätymään. Huolehdi tyhjennyksestä.

Paljun tyhjennys

1.

Tyhjennä palju avaamalla pohjatulppa

2.

Tyhjennä kamina vedestä avaamalla kaminan tyhjennys

tulppa. Muista laittaa tulppa takaisin tyhjennyksen

jälkeen!

3.

palju on se pestävä huolellisesti käytön jälkeen

4.

Altaan vettä jos pidetään yli 2 pvää paljussa niin käytä puhdistuskemikaaleja.