# PUTKIALAN

### URAKKAMITTAUSOHJELMA

## OPASKIRJA

2012

Jyrki Lipponen

### PUTKEN URAKANMITTAUSOHJELMA

Mittausohjelman avulla pystyt seuraamaan urakkasi kehitystä sen eri vaiheissa. Aluksi sinun on selvitettävä onko urakkasi normaalitalo tai erikoistalo ja valittava vastaavan niminen tiedosto käyttöön.

Voit syöttää tietoja laskentataulukkoon sinulle sopivin aikavälein ja voit nähdä, mikä on sen hetkinen normiaikojen summa. Lopuksi syötä taulukkoon palautukset, niin saat lopullisen normiaikojen summan. Voit lopuksi tulostaa koko asiakirjan.

TUNTIKIRJAN avulla ohjelma laskee sinulle urakkasumman, etumiesrahan ja tekee sinulle jakolistan.

# OHJELMAN KOPIOINTI

Mene Rakennusliiton nettisivuille (www.rakennusliitto.fi) valitse jäsensivut (extranet).

Siellä on sopimusalat joista valitset Talotekniikka-ala.

Valitse kansio ja tallenna se tietokoneen kiintolevylle.

# YLEISTÄ

Vihreät solut ohjelmassa ovat sellaisia soluja, joihin voit syöttää tarvittavia tietoja. Muut alueet ovat lukittuja.

## Työkirjassa on huomautuksia

Huomautuksen tunnistat solussa olevasta pienestä kolmiosta.

Siirrä hiiren kohdistin solun päälle, niin huomautus tulee esiin.

Etusivulla on linkit eri taulukoihin.

Toiselle sivulle tulee nimesi, urakkatyömaasi nimi, työn numero ja aika, jolloin työtä on tehty, ja onko kyseessä väli tai loppumittaus. (Muista lisätä työmaan nimi, sillä se linkittyy ohjelman muihin osiin mm. jakolistaan)

TAULUKOSSA LIIKKUMINEN

Taulukossa pääset eteenpäin nopeasti

etusivulla olevien linkkien kautta, josta voit nopeasti valita haluamasi sivun esim.

metalliputket.

1. Siirrä hiiri metalliputkien kohdalle ja likkaa hiirellä, niin taulukko aukeaa

2. Takaisin pääset ”etusivu” linkin kautta.

TIETOJEN SYÖTTÄMINEN TAULUKKOVALITSIMEN KAUTTA

Seuraaviin taulukoihin tiedot syötetään taulukkovalitsimen kautta.

Metalliputket, kupariputket, komposiittiputket, taipuisat putket (kieppeinä toimitetut), valurautaputket, ht-osat,

ht-viemärit, suojaputket, mom7 muoviputket, ja lattialämmitys.

1. Hitsattavatputket taulukon saat esille hiirellä napsauttamalla nuolen kohdalta.

2. Tämä taulukko tullee esille,

johon voit laittaa päivämäärän milloin olet putkimetrit lisännyt koneelle. Putkikoon kohdalle lisäät metrit. Kone laskee ne yhteen ja lisää automaattisesti päätaulukkoon

3.  Sitten kun työmaa on valmis, lisää palautus- sarakkeeseen palautettava putkimetrimäärä.

# VAATIVUUS- JA OLOSUHDELISÄT

1. Jos sinulla on putkia asennettu siten, että saat niiltä metreiltä vaativuus- tai olosuhdelisää niin se putki- määrä laitetaan tähän. Valitse hiirellä oikea prosenttiluku, joissakin tapauksissa miinusprosentti. Kone laskee oikean korotusosan.

2. ”Lisä” -ruutuun kirjoita vaativuuslisän tai olosuhdelisän tyyppi.

# TIETOJEN SYÖTTÄMINEN SUORAAN TAULUKOIHIN

1. Siirrä hiiri haluamallesi solun kohdalle (vihreän solun)ja napsauta vasenta painiketta, niin solu aktivoituu. Nyt voit lisätä tarvittavan metrimäärän, kpl-luvun tai kg-määrän

# LATTIALÄMMITYSTIETOJEN SYÖTTÄMINEN (15.4.2002 jälkeen)

1. Aukaise lattialämmitystaulukko taulukkovalitsimen kautta.

2. Lisää putkikoot, päivämäärät ja metrit oikeille

paikoille. Huom Asuinrakennukset ja Muut rakennukset ovat eri taulukoissa.

3.  Viimeinen taulukko on pienten yksittäisten kokonaisjärjestelmään kuulumattomien tilojen lattialämmityksen taulukko, esim. kerrostalon saunat, jos muuten on patterilämmitys.

4 Tämä taulukko jää vielä voimaan lattialämmityksen muutoksen jälkeenkin. Mutta sitä ei voi käyttää enää lattialämmityksessä, vaan jos tehdään putkesta putkipattereita, esim. pukukaappien alle. Normiaikana käytetään kyseisen putken normiaikaa.

# PURKUTYÖT

Valitse ensin taulukko. 10 %, 20 % tai saneerauksen purkutyötaulukko. Selosta tavaratunnuksessa purettava tarvike ja lisää metrit tai kappalemäärät. Aseta oikea normiaika. Kone laskee oikean prosenttiluvun

Saneeraustyössä valitse sovittu purkuprosentti

# VIIMEINEN TAULUKKO

Viimeiselle sivulle voi lisätä sellaisia tarvikkeita, mitä edellä ei ole ollut. Lisää vain selostus, määrä ja normiaika

Viimeisen taulukon alareunassa on normitunnit laskettu yhteen

# LOPULLINEN LASKELMA

Jos työmaa on saneeraustyömaa, niin lisää vihreään ruutuun sovittu saneerauslisä.

# TUNTIKIRJAN TÄYTTÖ

1.  Aukaise urakkatunnit taulukko etusivulta

2.  Syötä NHK1 kohdalle sen hetkinen normituntikerroin, joka on voimassa, kun aloitit urakan.

Kun normituntikerroin muuttuu urakan aikana, syötä se kohtaan NHK2. Jos vielä muuttuu kolmannen kerran, niin syötä se kohtaan NHK3.

3. Asentajat sarakkeeseen merkitset: asentajat.

NHK1 sarakkeeseen merkitset ne tunnit, jotka ”Pentti Putki” on käyttänyt, kun NHK1 on ollut voimassa ja senhetkinen ulosmaksu. Samaten laita kohtaan NHK2 käytetyt tunnit ja ulosmaksu ja

NHK3 samalla tavalla.

Täytä jokaisen asentajan kohdalla kyseisellä tavalla.

Taulukko laskee yksittäisen ja koko urakkaporukan tunnit ja kulutetun rahasumman ulosmaksun osalta.

VÄLIPOHJAT

1. Aukaise seuraavaksi välipohjataulukko.

2. Merkitse päivämäärä, koska välipohjat on otettu. Merkitse jokaisen asentajan kohdalle rahasumma, kuinka paljon välipohjia on otettu.

JAKOLISTA

1. Aukaise seuraavaksi jakolistataulukko.

2. Peruspalkan kohdalle tulee joka miehen henkilökohtainen

perustuntipalkka. Tes:ssä on sovittu, että 2 – 4 palkkaryhmien osalta käytetään 3 palkkaryhmän palkkaa.

ETUMIESLISÄ

1. Aukaise seuraavaksi etumiestaulukko.

2. Lisää soluun 1.

sen hetkinen takuupalkka

(3 palkkaryhmän mukaan)

Palkan korotuksen jälkeen lisää soluun 2 ja 3 uusi takuupalkka.

3. Lisää soluun 1. ennakkona saatu etumieslisä/tunti ja vastaava tuntimäärä. Kun etumieslisä muuttuu niin lisää soluun 2. uusi etumieslisä/tunti ja vastaava tuntimäärä.

4. Kirjoita ruutuun ”1 Etumies” urakanetumies ja hänen tunnit. Jos työmaalla on kaksi etumiestä, niin laita molempien nimet ja tunnit. Keltaisesta ruudusta näet, mitä vielä työnantajan on maksettava.

.

Jos on kysyttävää, niin soita

puh 040 579 6521

Jyrki Lipponen