## Slide 1: Hellepäivien vaikutukset työpaikkojen sisälämpötilaan
Sirkka Rissanen, vanhempi tutkija
STYL Koulutuspäivät 18.5.2022

## Slide 2: Johdanto
Ilmaston lämpeneminen tuottaa kuumia hellekesiä
  Hellejaksot (>25 °C) pitenevät, yöt lämpimät
    Hellehuippuja 30 – 50 päivänä/v (2019-2021)
  Työpaikoilla lämpötila nousee
    Sisätiloissa: ilmastoinnin riittämättömyys, lämpöä säteilevät laitteet, auringonpaiste ikkunoista,
    Ulkotöissä: lämpötila, auringonpaiste, lämpösäteily
Säteilylämpö
Ilman lämpötila
Ilman kosteus
Tuuli/ilman virtaus
(Maanpinnasta) heijastuva ja säteilevä lämpö
Vaatetus
Lihastyö
Lämpökuormittumisen osatekijät

## Slide 3: Kuumuuden vaikutukset
Kuumuus kuormittaa ja aiheuttaa terveysriskejä
  neste- ja suolatasapainon järkkyminen
  hikoilun lisääntyminen – elimistön kuivuminen - lihaskrampit
  elimistön sisälämpötilan nousu
  väsymys, päänsärky
  sydämen kuormittuminen
Sopeutuminen vähentää haittavaikutuksia
Ikääntyminen heikentää kuumansietoa

## Slide 4: Kuumatyö
Sitovaa ohjearvoa ei kuumatyölle ole
Työtilan lämpötila > 28 °C, tauotussuositus
  Lämpötila > 28 °C; 10 min tauko/tunti
  Lämpötila > 33 °C; 15 min tauko/tunti
Työviihtyvyys ja –motivaatio heikkenevät
Tarkkaavaisuus heikkenee
Tapaturmariski kasvaa
Työn tuottavuus laskee
  Lämpötauot
  Poissaolot

## Slide 5: Kuumat sisätyöt –hanke 2019 - 2021
Kuumatyötä tutkittu pääosin ulkotöissä
Sisätöissä, joissa lämpötila nousee ulkolämpötilan noustessa
  varautuminen ja viilennyskeinot rajalliset
tavoitteena oli arvioida helteiden vuoksi kohonneiden sisätyötilojen lämpöolojen vaikutuksia työviihtyvyyteen ja –turvallisuuteen,
selvittää taukojen ja taukotilan lämpötilan merkityksiä työntekijän palautumiseen kuumasta,
selvittää millaisilla henkilökohtaisilla jäähdytysratkaisuilla kuumakuormitusta voitaisiin ehkäistä
Kohdeorganisaatiot
Kaksi pesulaa
  P-Pohjanmaa
  E-Suomi
Sairaala
  Kaksi osastoa
Rahoitus:

## Slide 6: Menetelmät
Haastattelut
Kysely
Ympäristön lämpötila- ja suhteellisen kosteuden mittaukset kolmena kesänä
Henkilömittaukset työpaikoilla

## Slide 7: Haastattelut
Työtilan kuumuus on kaikissa organisaatioissa aiheuttanut osalle työntekijöistä väsymystä, huonoa oloa ja pääkipua.
Viilennysratkaisuina organisaatioissa toimivat tuulettimet ja yleinen ilmastointi
Työvaatetuksessa koettiin tarpeita uudistukseen niin vaatemateriaalien kuin -mallien osalta
Lämpötaukoa pidetään pesuloissa, mutta sairaalassa ei henkilökunta ehdi pitämään

## Slide 8: Kyselyt
60 % ilmoitti, että organisaatiossa tulisi parantaa ilmastointia/tuuletusta
Vastanneista 18 % koki oman terveystilan haittaavan kuumassa työskentelyä
Sairaalatyöntekijöistä 37 % ilmoitti sairastavansa jotain perussairautta.
  28 % heistä koki terveydentilansa haittaavan kuumassa
Sairauspoissaoloja ei kuumuuden vuoksi ole pidetty
Työvaatetuksen epäsopivuus työhön ja/tai lämpötilaan

## Slide 9: Työympäristön lämpöolot
Hellehuippuja oli 29, 40 ja 49 päivänä vuosina 2019, 2020 ja 2021
Sääaseman lämpötila

## Slide 10: Työympäristön lämpöolot
Työajasta jopa 53 % (2 kk jakso) ympäristön lämpötila oli yli 28 °C
  helteisenä työviikkona 44 – 100 % työajasta (eri työpisteillä)
Kosteus
  Pesuloissa: 45 – 55 %
  Sairaalassa: 60 – 70 %
Ulkolämpötila, jossa pesulan sisälämpötila keskimäärin alkoi nousta yli 28 °C:een, oli noin 22 - 23 °C
Chart: Ulkolämpötila, °C

## Slide 11: Lämpötasapaino
Kesällä iholämpötila 0,5 – 1 °C korkeampi kuin talvella
Kuumakuormittumista etenkin kuumissa työpisteissä

## Slide 12: Taukotilan lämpötilan merkitys
Taukotila liian lämmin, yli 25 °C
  Elimistön jäähtymistä ei tapahtua
Taukotilassa viilennys, alle 23 °C
  Jäähtymistä tapahtuu

## Slide 13: Jäähdyttävät pukineet
Jäähdyttävät pukineet
vesijäähdytys
ilmajäähdytys
jääpakkaukset tai PCM
kostutetut vaatteet
Myös erilaisia yhdistelmiä kuten PCM ja pienet tuulettimet integroituna vaatteeseen
Jäähdyttävä vaikutus perustuu johtumalla tapahtuvaan lämmönpoistoon ihon ja jäähdytetyn putkiston välillä. Vesijäähdytteiset pukineet vaativat mm. akun, pumpun, nestesäiliön, lämmönvaihtimen ja ohjausjärjestelmän.
(Jäähdytettyä) ilmaa kierrätetään lähellä ihoa. Lämmönluovutukseen iholta vaikuttaa ilmanvirtauksen nopeus pukineessa ja virtaavan ilman lämpötila. Vaativat mm. akun, pumpun, lämmönvaihtimen
Jääpakkauksia tai muotoa muuttavia materiaalipakkauksia (PCM). Pakkaukset vaativat jäähdyttämisen tai pakastamisen ennen käyttöä.
Yleensä imukykyisiä puuvillavaatteita tai uusimmissa malleissa jokin hyvin imukykyinen materiaali, jossa voi olla myös antibakteerinen ominaisuus.

## Slide 14: Hankkeessa käytetyt jäähdyttävät pukineet
Kylmäliivi: etu- että selkäpuolella yhteensä kahdeksan jäädytettävää pakkausta (15 x 15 cm) (CryoVest). Jäähdyttävät pakkaukset jäädytetään pakastimessa vähintään 4 tunnin ajan. Liivin kokonaispaino on 1,9 kg.
Viilentävä liivi: 36 faasimuutosmateriaali (PCM), pakkaus kooltaan (7 x 7 cm), jotka jäähdytetään (Coolover, Inuteq). Jäähdyttävän vaikutuksen kesto noin 3 h. Paino on 1,5 kg.
Tuulettava liivi: (Swout) on kaksi akkukäyttöistä puhallinta, jotka puhaltavat liivin etu- ja takaosaan ilmaa, täydellä teholla noin 70 l/min, tuuletuksen lisäämiseksi. Liivin paino on 950 g.
Kauluri: kaulan ja niskan ympärille sidottavaan kylmäkaulurissa on pakastimessa jäädytettävä kylmäpakkaus (Ice Bandana). Kaulurin paino on 177 g.

## Slide 15: Jäähdyttävien asujen vaikutus lämpökuormaan työssä
Kuumatyössä vähäinen tai ei olleenkaan viilennystä
Levossa kuumassa ei viilennystä tai jopa lisää kuumuutta
Viileäliivillä (PCM) suurin jäähdytys levossa

## Slide 16: Jäähdyttävien asujen vaikutus lämpökuormaan tauolla
Tauolla viileässä lisäävät jäähtymistä
Verrattuna ilman jäähdyttävää pukinetta
TYÖ
Lepo
ilman

## Slide 17: Jäähdyttävä pukine työpaikalla
Tauolla PCM-liivi jäähdytti iholämpötiloja
Jäähdyttävä vaikutus myös tauon jälkeen työssä
Liivin alla olevat ihoalueet jäähtyvät

## Slide 18
Kontrolli
Jäähdyttävä liivi

## Slide 19: Suosituksia
Työympäristön lämpötilan ja kosteuden mittaamien
Ohjeistus ja varautuminen
Taukotilan lämpötila viileäksi (alle 23 °C)
Lämpötauot ja normaalit tauot pidetään viileässä/varjossa
Juomien saatavuuden varmistaminen
Jäähdyttävien asujen käyttö henkilökohtaisen viihtyvyyden lisäämiseksi
Tuulettimet ja ilmanvirtauksen lisääminen, ilmastointijärjestelmän uusiminen
Työnkierto etenkin kuumissa työpisteissä
Kuumimpien työvaiheiden suorittaminen viileämpänä aikana
Suojavaatemateriaalit kosteutta siirtäviä, hengittäviä, kevyitä
Uusien työntekijöiden/ kesätyöntekijöiden ohjeistus kuumatyöhön
  yli 50 v ja sopeutumattomat
Työssä jaksamista edistävät tauot, nestetasapaino, varjo, viilennykset ja tehokas ilmastointi

## Slide 20: Raportti ja tietokortti
Raportti: Tietoa työstä -sarjassa
Sirkka Rissanen, Jenni Kaisto, Kirsi Jussila, Satu Soini. Työviihtyvyyden ja -turvallisuuden lisääminen kuumissa sisätöissä.
Tietokortti – kuumat sisätyöt (TSR-sivu)
Linkki Julkariin:
https://www.julkari.fi/handle/10024/143778

## Slide 21: Kiitos
@SirkkaRissanen